## Slide 1
TEKNIK PENYIMPANAN MIKROORGANISME
IQBAL ALI MUSTOFA
NUNUNG PRASETYO
RABITHA ALMAS F
ANGGI NURVIANTI
DININURILMI PUTRI
SUGIYATI NINGRUM
LIDYA ARIYANI
ULLYVIA DEWI O
ELYSABETH
FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
2013

## Slide 2
TEKNIK PENYIMPANAN MIKROORGANISME
AGAR SLANT
GLYSEROL
LIQUID NITROGEN
LIOFILISASI
TABEL PERBANDINGAN
KESIMPULAN
O
U
T
L
I
N
E

## Slide 3: TEKNIK PENYIMPANAN MIKROORGANISME
Menjaga agar biakan mikroba tetap hidup, ciri-ciri genetiknya tetap stabil dan tidak berubah, serta hemat biaya dan tenaga.
Tergantung pada sifat mikroba dan tujuan preservasi.
Tujuan koleksi dan preservasi meliputi :
Preservasi jangka pendek : disesuaikan dengan kegiatan program atau proyek tertentu.
Preservasi jangka panjang : koleksi dan konservasi plasma nutfah mikroba

## Slide 4: AGAR SLANT
Kultur ditumbuhkan pada agar miring.
Komposisi media,suhu,dan interval waktu pemindahan harus tepat dan disimpan pada refrigerator dengan suhu 5oC sampai -20˚C
Penggunaan dengan jangka pendek
Kultur mudah terkontaminasi
Mengkultur bakteri selama 2-3 minggu
fungi selama 3-4 minggu

## Slide 5: AGAR SLANT

## Slide 6: GLYSEROL
Penyimpanan jangka pendek, jangka panjang atau media untuk memindahkan mikroorganisme.
Media yang digunakan adalah 10 % (vol/vol) gliserol atau 5% (vol/vol) DMSO.
Melindungi aktivitas antimikroba.
Meningkatkan energi bebas dari kompleks yang diaktifkan dan mengeser kesetimbangan energi.
Menyerap air pada permukaan protein.

## Slide 7: GLYSEROL

## Slide 8: LIOFILISASI
Pemindahan air dari larutan sel yang beku dengan sublimasi tekanan rendah.
Penyimpanan jangka panjang.
Media : skim milk powder 20% (wt/vol) atau sukrosa 12% (wt/vol).
Suhu di bawah 5o C.
Penyimpanan selama 10 tahun.
Kerugian : kultur harus tetap dalam keadaan beku atau ditumbuhkan kembali pada agar miring selama transportasi.

## Slide 9: LIOFILISASI
Tahapan-tahapan yang terjadi pada alat freeze drying :
Pembekuan: Produk yang akan dikeringkan, sebelumnya dibekukan dulu.
Vacuum : Setelah beku, produk ini ditempatkan di bawah vakum. Hal ini memungkinkan pelarut beku dalam produk untuk menguapkan tanpa melalui fase cair, proses yang dikenal sebagai sublimasi.
Panas : panas diterapkan pada produk beku untuk mempercepat sublimasi.
Kondensasi : kondensor dengan suhu rendah akan menghapus pelarut yang menguap di ruang vakum dengan mengubahnya kembali ke padat

## Slide 10: LIQUID NITROGEN
Alat khusus untuk mengontrol tingkat pembekuan sebelum disimpan dalam waktu lama dalam nitrogen cair.
Media : 10 % (vol/vol) gliserol atau 5% (vol/vol) DMSO.
Suhu penyimpanan : 77 K atau -1960C.
Suhu rendah : reaksi biokimia yang menyebabkan kematian pada sel dapat diperlambat.
Penyimpanan dapat berlangsung hingga 100 tahun.

## Slide 11: LIQUID NITROGEN

## Slide 12: TABEL PERBANDINGAN
Teknik Penyimpanan | Perbandingan |  | 
 | Media | Suhu | Prinsip
Agar Slants | Agar Miring | 50C sampai -200C | Menggunakan komposisi media, suhu, dan interval waktu pemindahan yang tepat Jangka pendek kerena kultur mudah terkontaminasi
Gliserol | 10% (v/v) Gliserol 5% (v/v) DMSO |  | Meningkatkan energy bebas dari kompleks yang diaktifkan dan menggeser kesetimbangan energy Menyerap air pada permukaan protein
Liofilisasi | Skim milk powder 20% (wt/v) Sukrosa 12% (wt/v) | dibawah 50C | Pemindahan air dari larutan sel yang beku dengan sublimasi tekanan rendah sehingga dapat digunakan sebagai penyimpanan jangka panjang yakni selama 10 tahun
Liquid Nitrogen | 10% (v/v) Gliserol 5% (v/v) DMSO | 77 K atau -1960C | Menggunakan alat khusus untuk mengontrol tingkat pembekuan sebelum disimpan Penggunaan suhu rendah pada reaksi biokimia yang menyebabkan kematia sel dapat diperlambat Penyimpanan selama 100 tahun

## Slide 13: KESIMPULAN
Teknik penyimpanan mikroorganisme dapat dilakukan 4 cara yakni agar slants, glyserol, liofilisasi dan liquid nitrogen.
Dari keempat cara tersebut , didapatkan cara yang paling efektif yakni liquid nitrogen karena dalam teknik tersebut menggunakan suhu rendah pada prosesnya sehingga reaksi biokimia yang menyebabkan kematian pada sel dapat diperlambat yakni sekitar 100 tahun penyimpanan.

## Slide 14
TERIMA KASIH
FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
2013