## Slide 1
Présenter par :
IFIS Rachid
BACHA Saadi
MANSOURI Toufik
HANIS Arezki
Dirigé par:
Mm. ZERTAL Samira 2eme Année GTU G05
2007/2008

## Slide 2
Thème: Les V.R.D
Notes: <number>

## Slide 3
PLAN DE TRAVAIL
Introduction et problématique
I / Définition des voiries et réseaux divers
I.1 / Documents de base qui précède l’étude des V.R.D
II / Gestion des V.R.D
II.1 / définition de la gestion des V.R.D
II.1.1 / Gestion des voiries
a ) les routes
b ) les ponts
II.1.2 / Gestion des réseaux divers
a ) l’eau potable
b ) l’assainissement
c ) l’électricité
d ) l’éclairage extérieur
e ) le gaz
f) le téléphone
Conclusion
Bibliographie
Notes: <number>

## Slide 4
Introduction et problématique
Notes: <number>

## Slide 5
I / Définition des voiries et réseaux divers
On désigne par le sigle VRD l’ensemble des travaux qui ont pour objet de mettre le terrain en état de recevoir la construction et de raccorder les bâtiments aux réseaux de distribution collectifs de fluides et à la voirie publique.
Cela concerne essentiellement les amenées d’Eau, de Gaz, de d’Électricité, de Chauffage, de Téléphone. Les Évacuations d’eau usée, les Voiries de desserte, les Espaces verts, et la Clôture du terrain.
Notes: <number>

## Slide 6
II / Gestion des V.R.D
Notes: <number>

## Slide 7
II.1 / définition de la gestion des V.R.D
C e sont les travaux qui précède la réalisation
des ouvrages de VRD
Notes: <number>

## Slide 8
II.1.1 / Gestion des voiries
Notes: <number>

## Slide 9
Les voiries :
L’ensemble des voies de communication territorial par terre et par eau.
Elle se devise en 3 types :
    les route
    Les tunnels
    Les ponts
Notes: <number>

## Slide 10
a ) les routes
Notes: <number>

## Slide 11
Définition :
L’ensemble des voies terrestre carrossable d’une certaine importance,leur rôle est de permettre la circulation des véhicules, et pur les piétons .
Elle se devise en :
a ) Autoroute
b ) Route Nationale
c ) Route Départementale ( de Wilaya )
Notes: <number>

## Slide 12
2. Éléments constitutifs d’une chaussée :
Une chaussée est en principe compose de couches de matériaux granuleux durs étales dans un encaissements du terrain, soigneusement comprimer et étancher en surface. les divers constitues sont les suivants :
*Le terrain naturel dresser est compose avec les tranches pour les réseaux .
*éventuellement une couche de forme si la portance du terrain est insuffisante ou une couche anti-contaminante dans le cas du terrain agricole .
*le corps de la chaussée éléments résistant ,réaliser en type souple mono couche ou bicouche , en type rigide ou en système divers .
* La couche de roulement et d’étanchéité .
Notes: <number>

## Slide 13
3.Dimensions des routes :
Les dimensions minimales a respecter pour obtenir une circulation facile mais d’allure relativement lente,sont données ci-après :
  Largeur:
  _ Une voie: 3.5 m avec une seule pente transversale de 2cm/m
  _ Deux voies: 7 m avec parc a voitures latéraux, 8 m dans le cas de garages couverts débouchant sur la chaussée, avec deux pentes latérales de 2cm/m se raccordant circulairement sur 1m au milieu de chaussée.
  _ Une voie pour véhicules de tourisme uniquement 3 m
  _ Voie pompiers
  Diamètre des courbes:
  _ Pour voitures de tourismes: 9 a 13m extérieur
  _ Pour camions: 6m minimum intérieure à 9m pour gros porteurs
  _ Pour semi-remorque: 7m minimum intérieur
Notes: <number>

## Slide 14
  Tirant d’air (circulaire de 17 octobre 1986 ):
  _ réseau routier courant : 4.30 cm
  _ réseau a trafic international : 4.50 cm
  _autoroutes : 4.75 cm
  _gabarit réduit ( autobus,pompiers) : 3.50 cm
  _parc voitures de tourisme : 1.90 cm
  _ mini- souterrain : 2.60 cm
Notes: <number>

## Slide 15
4. Le dimensionnements des routes :
Le problème du dimensionnement des chaussées est a l’heure actuel bien résolu par les entrepreneurs qui disposent d’un matériels adaptes et de fournitures normalisées. Les fiches descriptives donnent les solutions courantes.
L’attention du rédacteur du descriptif est attirée sur les points suivants :
*il est conseillé d’exécuter la voiries en deux phases :
-Les fondations avant le bâtiments pour permettre la circulation des engins de chantier,
-les finitions après le départ de gros œuvres; le rédacteur doit préciser qui est responsable de l’entretien pendent la période intermédiaire;
Bien entendu, dans le cas de faible surface,les travaux sont exécutés en une seule phase, généralement après les travaux de gros œuvres; cela implique que celui-ci doit souvent créer des pistes de chantiers.
Notes: <number>

## Slide 16
*Le régime juridique des voies doit être défini avec le maître d’ouvrage;en effet si elles sont destinées a être incorporées ultérieurement dans la voiries communale, il doivent répandre a des règles précises .
*la mise en place sous les chaussées les fourreaux nécessaires au passage des canalisation de distribution des fluides doit faire l’objet d’une étude attentive pour éviter des démolitions préjudiciables a la tenue futur de la chaussée.
Par contre le problème du gel des chaussées sera négligé ,les conditions de
fréquentations étant déférentes des celles d’une route traditionnelle.
Notes: <number>

## Slide 17
Pour dimensionner une chaussée le projeteur doit tenir compte des éléments suivants :
*la nature du sol (portance,sensibilité a l’eau)
*le trafic, élément secondaire car toujours faible en voiries tertiaire.
*la saison d’exécution (incidence du planning général)
*les phases de constructions et les traversées des réseaux.
*les contraintes du chantier (stockage,trafic du poids lourds,etc.
*les matériaux disponible dans la région (carrière,centrales d’enrobés)
*les conditions d’entretien futur (elles doivent être aussi réduite que possible )
*la réglementation concernant les handicapés .
Notes: <number>

## Slide 18
5. Les contraintes :
Une chaussée est soumise a de nombreuse contrainte dont les principale sont les suivantes :
*transmettre au sol les charges verticales dues aux véhicules et supporter le poinçonnements résultant du stationnements prolongé.
*résiste aux effets du roulage et du freinage des véhicules .
*subir les variation journalières et saisonnières de température et d’hygrométrie.
*rejeter les eaux de pluie vers l’extérieur .
*né pas être dégrader par le gel ni par l’utilisation des moyen particuliers employer pour la rendre accessible (sels,pneus spécieux )
*les possibilités d’emploi des matériaux locaux .
Les conditions climatiques de l’exécution.
Notes: <number>

## Slide 19
Une de ces contraintes, le trafics des véhicules,a une importance essentielle; aussi les différente catégorie de circulation peuvent elles être classées de la manière suivante dans la cas qui nous occupe :
*circulation de tous véhicule, tourisme et poids lourds, mais a vitesse modérée.
*circulation des véhicules de tourisme et exceptionnellement de véhicules lourds (enlèvement des ordures ménagères, déménagements pompiers )
*stationnements prolongée des véhicules quelle qu’en soit la catégorie.
*circulation uniquement pour les besoins des véhicules des sapeurs-pompiers.
Par contre, l’effort principal n’est pas dû au trafic d’exploitation mais a la circulation des camions d’approvisionnement du chantier; il sera plus au moins intense en fonction de la taille de ce dernier.
Il faut également prévoir la négligence ou la désinvolture des usagers; la vitesse sera volontairement limites par des cassis,un tracé irrégulier sinusoïdal,des bandes de gros pavés,etc.…Contre le stationnement abusif seront prévue des bornes des trottoirs élevés, des barrière mobiles,etc.…
Notes: <number>

## Slide 20
6. Accessoires de chaussée :
La chausse est une surface plane et étanche qui doit être complété par un certain nombre d’éléments en facilitant l’usage, l’imitation latérale ,évacuation des eaux, bordures, etc.
27
18
12.5
5.5
8
7
12
25
19
6
8
12
20
Bordures franchissables
Notes: <number>

## Slide 21
    L’ évacuation des eaux de pluie :
Ce la se fait par différentes manières et méthodes, les plus utilise :
*les rigoles :se sont des trous avec des formes de petit regard,qui évacue l’eau en dehors des routes.
*les caniveaux :qui se situent tout le long de la route.
*les avaloirs
Notes: <number>

## Slide 22
b ) les ponts
Notes: <number>

## Slide 23
  Quel est le rôle de la structure et des matériaux dans la résistance et la stabilité des ponts suspendus ?
Problématique
Notes: <number>

## Slide 24
1.Définition des ponts :
L’intérêt principal des ponts suspendus réside dans le fait qu’il permettent, du fait de l’absence de piliers régulièrement espacés, le passage de bateau sous le tablier. Ils ne gênent donc pas la circulation maritime. C’est pourquoi ces ponts sont choisis pour franchir des fleuves ou des bras de mer très fréquentés. Pour le pont Akashi Kaiyo, la construction s’est même déroulée sans interruption du trafic maritime.
Notes: <number>

## Slide 25
2.Les différents ponts :
  1) Les ponts suspendus classiques
  2) Les ponts a haubans
Notes: <number>

## Slide 26
1) Les ponts suspendus classiques : Ces ponts sont constitués de deux pylônes. Les deux câbles porteurs ( un de chaque côté de la largeur ) parcourent toute la longueur du pont, d'un point d'ancrage à l'autre. Malgré leur tensions, ils se courbent entre les deux pylônes et forment une courbe. Les ponts suspendus sont généralement plus longs que les ponts à haubans. Mais, du fait de la nécessité d'un ancrage, il doivent être situés en terrain rocheux ou si possibles entre deux élévations rocheuses. Le problème de ces ponts est que la structure est très déformable
Notes: <number>

## Slide 27
Le Golden Gate Bridge, le plus célèbre des ponts suspendus, fut conçu et réalisé en moins de cinq ans. Il ouvrit en 1937. L'élégance, la pureté des lignes, le cadre grandiose font de cet ouvrage qui joint la presqu'île de San Francisco à la Marin Péninsule, l'un des plus beaux ponts du monde.
Notes: <number>

## Slide 28
2) Les ponts a haubans :
Constitués d'un ou de deux pylônes, ces ponts soutiennent leur tablier au moyen d'une multitude de haubans. Les haubans, vont par paire, et sont fixés tout le long du tablier, de chaque côté du tablier et de chaque côté des pylônes. De ce fait,il ne nécessitent pas d'ancrages au sol : les haubans sont fixés à l'intérieur des pylônes.
Notes: <number>

## Slide 29
Pont de Normandie (Seine-Maritime)
Construit près du Havre (Seine-Maritime), le pont de Normandie — le plus long pont à haubans du monde — est inauguré le 20 janvier 1995, après six années de travaux.
THE BETTMANN ARCHIVE/REUTERS
Microsoft ® Encarta ® 2006. © 1993-2005 Microsoft Corporation. Tous droits réservés.
Notes: <number>

## Slide 30
Câble porteur
Culée
Pylône
Voussoir
Travée
Tablier
Tirant d’air
Suspente
3.Les différents composants des ponts:
Notes: <number>

## Slide 31
(1) Pylône : Structure élevée, métallique ou en béton armé, servant de support aux câbles
(2) Tablier : Plate-forme horizontale qui supporte la chaussée ou la voie ferrée.
(3) Câbles porteurs : Câbles principaux rejoignant les deux pylônes : ils soutiennent les suspentes
(4) Suspentes : Câbles verticaux suspendant le tablier aux câbles porteurs
(5) Haubans : ( uniquement dans les ponts à haubans ) câble tendu entre le pylône et le tablier, supportant ce dernier. Les haubans sont individuels et supportent le tabler en de nombreux points d'attaches.
Travée : Portion comprise entre 2 points d'appuis : travée principale et travées secondaires
Notes: <number>

## Slide 32
(6) Tirant d'air : Distance verticale entre le tablier du pont et le niveau de l'eau.
(7) Voussoirs : Éléments principaux des tabliers de ponts suspendus
(8) Culée : massif de maçonnerie formant appui à l'extrémité d'un tablier, sur les deux rives
  (9) Ancrage : endroit ou les câbles sont accrochés à la terre et tendus. ( photographies )
(10) Débouché : distance séparant les culées diminuée des épaisseurs de piles.
(11) Caisson immergé : un caisson étanche est amené en position, puis immergé entre des pieux. La maçonnerie est progressivement élevée à l'intérieur, ce qui enfonce le caisson. Ils servent de base aux piliers.
Notes: <number>

## Slide 33
Coupe longitudinal
Notes: <number>

## Slide 34
4.Les étapes de construction :
  1ère étape : les fondations
  2ème étape : la construction des appuis
  3ème étape : l'amenée des poutres métalliques
  4ème étape : l'assemblage sur chantier
  5ème étape : le coffrage de la dalle béton armé
  6ème étape : la réalisation de la dalle
  7ème étape : les équipements
  8ème étape : les terrassements
Notes: <number>

## Slide 35
1ère étape : les fondations
Cette étape retrace sommairement la méthodologie de construction des fondations, mais également les bases des calculs de stabilité.
Notes: <number>

## Slide 36
2ème étape : la construction des appuis
Cette étape retrace les principes de réalisation de la construction des piles et des culées. Les principes de calcul sont également évoqués
Notes: <number>

## Slide 37
3ème étape : l'amenée des poutres métalliques
Une fois les appuis réalisés, il ne reste plus qu'à amener les poutres constituant le tablier
Notes: <number>

## Slide 38
4ème étape : l'assemblage sur chantier
5ème étape : le coffrage de la dalle béton armé
6ème étape : la réalisation de la dalle
7ème étape : les équipements
8ème étape : les terrassements
Notes: <number>

## Slide 39
II.1.2 / Gestion des réseaux divers
Notes: <number>

## Slide 40
1.Definition :
C’est l’ensemble des réseaux ( canalisations,lignes ) qui sert a alimenter une région ,ou a évacue ces eaux .
2. Types des réseaux :
    a ) Réseaux d’eau potable
    b ) Réseau d’assainissement
    c ) Réseau d’électricité
    d )Réseau de gaz
    d) Réseau de téléphone
    e) La domotique
Notes: <number>

## Slide 41
l’eau potable
Notes: <number>

## Slide 42
Pour alimenter une ville ou agglomération par l’eau potable, on utilise des techniques d’instillations des canalisations et des conduites qui constitue un réseau, qui se devise en deux formes :
* le réseau ramifié : il est économique, mais en cas d’incident tous les abonnés en aval sont privés d’eau.
* le réseau maillé ou bouclé : plus coûteux,il comporte un routeur; cela permet l’alimentation des usagers en cas d’incident par une simple main œuvre des robinets. Ce système est obligatoire pour les réseau d’incendie.
Notes: <number>

## Slide 43
Canalisation publique
Branchements individuels
Vanne d’arrêt générale
Robinet de coupure
Réseau ramifié
Notes: <number>

## Slide 44
Canalisation publique
branchements
Vanne de partage
boucle
Réseau maillé
Notes: <number>

## Slide 45
1.Calcul des réseau :
Le réseau de distribution d’eau doit être calculer pour rependre aux conditions suivantes :
- assure une pression minimale au robinet le plus défavorisé ( le plus élevé et le plus éloigné ) de 1 bar au moins, et 2 bars étant conseillé.
- ne pas dépassé une pression de 4 bar car cela causerait des fuites, des bruits et un risque détérioration du matériels.
- maintenir une vitesse de l’eau de l’ordre de 1 m/s; une vitesse inférieur entraînerait des dépôts et une supérieur une érosion des canalisations.
Notes: <number>

## Slide 46
2. Composition de réseau :
Un réseau de distribution d’eau se compose en général des éléments suivants :
_ un branchements effectuer par la compagnie des eaux et comprenant :
*Une prise sur le réseau publique .
La prise comporte une vanne d’arrêt général placer dans une bouche a clés située sur la voie publique ce qui permet une fermeture éventuelle de branchement sans savoir a pénétrer dans propriété
*une dérivation jusqu’à l’inférieur de la propriété,arrêté proximité de la ligne séparative
*Un compteur général dans la propriété .
Notes: <number>

## Slide 47
_ les distributions d’eau intérieur; elles sont exécutées par spécialiste ( entrepreneur de plomberie ou canalisateur ) et comprennent :
*Le réseau d’eau froide entre le conteur général et les bâtiment plus ou moins important selon la distance du bâtiment a la limite de propriété .
ce réseau craint le gel,aussi il est enterré. Contenant de l »eau sous pression, il exerce des poussés aux coudes et aux branchements; il faut pouvoir le vidanger isoler des traçons pour l’entretien; d’autre part, la main œuvre des vannes engendre des coups de béliers.
Notes: <number>

## Slide 48
3. La canalisation :
Les canalisations de distributions d’eau sont constitué par des tuyaux métallique ( fonte,acier,plastique… ). Ces tuyaux et leurs joints doivent résister a la corrosion intérieur en sus des charges normal agissant sur toute canalisation enterré .
* les canalisations métalliques doivent recevoir une protection contre la corrosion, assurée par des produits réalisés sous forme d’enduits ou de bandes adhésives.
* canalisations en acier galvanisé ne sont utilisé que pour de courte longueur.
Notes: <number>

## Slide 49
l’assainissement
Notes: <number>

## Slide 50
Définition :
L’assainissement est l’ensemble des techniques qui permettent l’évacuation par voie hydraulique des eaux usées d’une communauté,ces eaux sont collectées à l’intérieure de la propriété par un réseaux de canalisations enterrée puis évacuées gravitairement vers un égout public qui en assure le rejet dans un exutoire étudié de manière à ne pas nuire à l’hygiène .
Notes: <number>

## Slide 51
2.les différentes catégories des eaux usées :
On distingue les catégories suivantes :
* les eaux pluviales : prévenant des précipitations naturel recueilles par les toitures et des chaussées et qui caractérisent par des débit important .
* les eaux-vannes ou eaux noire,issues des WC
* Les eaux ménager ou eaux grises: prévenant, cuisines,sale de bain
* Les eaux industrielles : utilisées dans un processus industriel et dans les débits très variables .
Notes: <number>

## Slide 56
3. Les systèmes d’assainissement :
un réseau d’assainissement a pour but d’évacuer les eaux usées et les eaux pluviales des bâtiments vers l’égout public ce lui si peut être établi selon l’un des système suivant :
*égout pseudo séparatif : c’est un système intermédiaire entre égout unitaire et l’égout septiforme .
*égout insistant : ce cas est rare et concerve essencielement les habitations isolées ou certaines usines dans la nature.
Notes: <number>

## Slide 57
Système séparatif :
Il est composé de 2 canalisations distinctes :
_les eaux pluviales
_les eaux usées
Notes: <number>

## Slide 59
Le système unique:
il collecte uniquement les eaux pluviales,il peut recevoir les eaux usées après aient transite dans une station d’épuration
Notes: <number>

## Slide 60
Eaux vannes
Eaux managers
Eaux pluviales
Égout collecteur
Eaux unitaire :
Il collecte toutes les eaux quelque soit leurs provenance,c’est le « tout a l’égout »
Notes: <number>

## Slide 62: Pose de canalisations : les canalisations peuvent être placées dans : _ le terrain naturel _ les galeries accessibles _ le remblai des fouilles _un remblai crier pour surhausser le terrain
Notes: <number>

## Slide 63
l’électricité
Notes: <number>

## Slide 64
1. Les types d’alimentations électrique :
_la desserte en basse tension :
Le raccordement s’effectue directement sur le réseau public basse tension, issu d’un poste de transformation public (inférieur a 100kwh)
_la puissance demande est importante et supérieur a 100kwh :
Il faut un poste de transformation, généralement implanté en limite de propreté.
les différents bâtiments sont alimentes a partir du poste de transformation par un câble enterré.
_la desserte en aérien système pratiquement bondonné car il est peu esthétique et réservé aux écarts pour lesquelles une destruction enterrée serrait d’un coût prohibitif.
Notes: <number>

## Slide 65
2. Le système de branchement :
le système de branchement est fonction de la nature de l’immeuble :
_ immeubles collectifs : une boite de branchement est placée sur le câble principale.
_ pavillon : il comporte une boite de dérivation et un câble de liaison triphasé.
Notes: <number>

## Slide 66
Éclairage extérieur
Notes: <number>

## Slide 67
L’éclairage des chemins d’accès et des parcs a voitures est une nécessité :
_le piéton doit pouvoir circuler en sécurité tout en étant guidé.
_l’automobiliste doit facilement pouvoir repéré les obstacles et les piétons en particulier.
_l’amélioration de la sécurité publique.
Notes: <number>

## Slide 68
Le rapport d’échelle entre le bâtiment et les poteaux d’éclairage
Bon
Mauvais
Notes: <number>

## Slide 69
Éclairage des chemins des piétons :
on utilise généralement:
* pour les chemins principaux :
_ hauteur entre 4 et 6m espacés de 20 à 35m
_ avec lanterne décoratif équipée de lampe a ballon fluorescent ou de tubes.
*pour les chemins secondaire :
_ espacés de 10 à 20m
_ équipée de loupes incandescence ou de tubes fluorescents.
Éclairage des jardins :
_ la hauteur entre 50 à 70cm avec eclairage parciel ou a 360°
_ espacée de 6 à 8m
Notes: <number>

## Slide 70
Le Gaz
Notes: <number>

## Slide 71
Compositions du réseau :
un réseau de distribution de gaz est entièrement enterré est ce compose des éléments suivants :
_ une canalisation principale en acier souder avec protection bitumineuse (Ø 32,50,100 our 150mm)
_ les branchements pour pavilions (Ø 15 ou 25mm)
_ les branchements pour immeubles collectifs (Ø 15 à 50mm suivant l’importance du bâtiment
Notes: <number>

## Slide 72
le téléphone
Notes: <number>

## Slide 73
Les câbles téléphoniques doivent être placés dans les fourreaux enterrés constitués par des tuyaux.
On utilisent :
*Les tubes PVC 20/25 pour les branchements individuels .
*Les tubes PVC 42/45 pour les immeubles collectifs .
*Les tubes PVC 150 pour les distributions collectives .
Les travaux préparatoires :
Notes: <number>

## Slide 74
Les distances réglementaires :
*Le gaz 50 cm.
*L’eau 30 cm .
*Les autres 40 cm.
Notes: <number>

## Slide 75
Conclusion
Notes: <number>

## Slide 76
Les travaux de VRD s’efforce de tenir compte de modifications du climat dans le qu’elle les études doivent être maintenant entreprise.
Notes: <number>

## Slide 77
Coté pratique

## Slide 78
La ville d’Akbou fait partie de l’une des daïra de la wilaya de Bejaia
Nous avons le plan d’assainissement de cette ville qui date de (1990) et la problématique de se plan résulte dans la non précision de ces traces

## Slide 80
Bibliographie

## Slide 81
VRD voiries réseaux divers, terrassement, espaces verts
Par : René BAYON
Encarta 2006
Sources Internet
Sortie sur terrain
Encyclopédie
Les VRD
L’aménagement du territoire

## Slide 82
Merci pour votre attention